ELECTRONICA DE POTENCIA (710M)

DIVISIÓN DE ELECTRICIDAD

TEMARIO 2 PARCIAL

- Resuelve problemas siguientes, mostrando el procedimiento de solución (redondear los resultados a dos cifras decimales).

  - Se conecta un foco de 60 W – 127 VCA a un Dimmer con TRIAC, cuyo ángulo de conducción en dicho foco es de 70( , por tanto el voltaje eficaz en la carga será ________________.

  - Se conecta un foco de 60 W – 127 VCA a un Dimmer con TRIAC, cuyo ángulo de conducción en dicho foco es de 170( , por tanto el voltaje eficaz en la carga será ________________.

  - Se conecta un resistor a un control de onda completa con una línea de 220 VAC, cuya  resistencia es de 5 Ohms.   El TRIAC conduce durante ¾ (. La potencia RMS en la carga será ________________.

  - Se conecta un resistor a un control de onda completa con una línea de 220 VAC, cuya  resistencia es de 5 Ohms.   El TRIAC conduce durante 28(. La potencia RMS en la carga será ________________.

  - Dibujar la forma de onda aproximada que aparecería en un foco controlado por un Dimmer, cuyo ángulo de retardo es de ¾ ( radianes.

  - Dibujar la forma de onda aproximada que aparecería en un foco controlado por un Dimmer, cuyo ángulo de retardo es de ( radianes.

  - Se conecta un motor a un control de  onda completa con una línea de 120 VAC, cuya inductancia es de 10 mH  y  tiene una resistencia interna de 10 Ohms.   El TRIAC se dispara con un ángulo de 150( y el ángulo de extinción es de 200(. La potencia RMS en la carga será de ________________.

  - Se conecta un motor a un control de  onda completa con una línea de 120 VAC, cuya inductancia es de 10 mH  y  tiene una resistencia interna de 10 Ohms.   El TRIAC se dispara con un ángulo de 50( y el ángulo de extinción es de 200(. La potencia RMS en la carga será de ________________.